П А С П О Р Т

Конус-люки полимерно-композитные, для смотровых колодцев

ТУ 4859-001-89242693-2010

1.Условное обозначение изделия: люк КЛПК ТУ 4859-001-89242693-2010.

2.Люк изготовлен из полимерно-композитной смеси, методом горячего прессования.

3.По исполнению люк относится к люкам общего назначения. Тип люка легкий.

4.Люк выполнен в общеклиматическом исполнении и предназначен для эксплуатации при температуре от минус 50º С до плюс 50º С.

5.Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в пешеходной зоне и зоне зеленых насаждений.

6.Срок службы изделия - 15 лет.

Модификации и основные технические характеристики:

| Наименование |  |
| --- | --- |
|  | Конус-люк КЛПК |
| Номинальная нагрузка на люк, кН | 50 |
| Полное открытие D, не менее, мм | 565 |
| Глубина установки основной крышки в корпусе h, не менее, мм | 40 |
| Масса общая, кг | 49 |
| Масса основной крышки люка, кг | 17 |
| Масса дополнительной крышки люка, кг | Нет |
| Масса корпуса люка, кг | 32 |
| Масса запорного устройства, кг | Нет |
| Высота конус-люка общая, мм | 125 |
| Внешний диаметр корпуса люка (максимальный), мм | 1065 |
| Комплект поставки: |  |
| Паспорт изделия* | 1 |
| Корпус конус-люка, шт | 1 |
| Основная крышка люка, шт | 1 |
| Запорное устройство, комплект | Нет |
| Ключ запорного устройства, шт | Нет |
| Ключ дополнительной крышки, шт | Нет |

*Паспорт поставляется в одном экземпляре на партию изделий.

Наименование изделия: конус-люк полимерно-композитный

Количество изделий в партии:     100           шт.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

По вопросам рекламации обращаться - ООО «Стандартпарк Бел»