Тестер напряжения двухполюсный Electraline 58200

Двухполюсный тестер напряжения Electraline 58200 состоит из двух щупов. Щупы соединены между собой мягким медным проводом. На одном из них имеется индикаторная шкала, состоящая из восьми светодиодов, с нанесенными на нее ступенчатыми значениями напряжения 6, 12, 24, 50, 110, 220 и 380 вольт.

Тестер позволяет определить постоянное и переменное напряжение в диапазоне от 6 до 380 В.  Электроника прибора позволяет определить полярность постоянного напряжения.

Тестер имеет удобную для использования форму корпуса и не имеет элементов электрического питания.

Технические характеристики:

| Индикация | оптическая, 8 светодиодов |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 6 - 380В АС / DC |
| Электропитание | от измеряемого объекта |
| Размеры | 120 х 60 х 30 мм |
| Вес | 85 грамм |
| Цвет корпуса | желто-черный |

Меры предосторожности:

- не работайте с электричеством рядом с водой или влажными руками.

- не касайтесь металлических предметов при работе с тестером.

По гарантийным вопросам обращаться: ИООО «БРИКОБЕЛ ЭЛЕКТРА», г.Минск, ул.Будславская,   2-4ц. т. +375172898918.